## Slide 1
아두이노 시나리오 구성 및 데이터 흐름도
최은영, 박주연

## Slide 2
목차
1. 아두이노 시나리오#1 : 스마트 무드등
2. 아두이노 시나리오#2: 창문 잠그기
3. 아두이노 시나리오#3 : 온/습도 알리미
4. 모든 시나리오를 합친 최종 아두이노
5. 최종 아두이노와 라즈베리파이 간의 데이터 흐름도

## Slide 3
1. 아두이노 시나리오#1 : 스마트 무드등
회로 예시
사용될 부품
저항
LED 작은 조명부품
조도센서
스위치
센서

## Slide 4
1. 아두이노 시나리오#1 : 스마트 무드등 설명
배경
독거노인들이 밤이 되었을 때, 어두운 환경에 적응하기가 어려움.
불을 다 껐을 때, 무드등 역할을 해주는 조명이 필요하다고 생각함.
구현
TTS 모듈로 자동 조명(무드등)을 킨다고 알리기
조도 센서 값에 따라서 밝기 조정하기
스위치를 만들어, 조명등이 필요 없을 때는 조명등 끄기
라즈베리파이와 analog 신호로 데이터 주고 받기(양방향)

## Slide 5
2. 아두이노 시나리오#2 : 창문 잠그기
회로 예시
사용될 부품
서보모터
PIR센서(적외선)
5V 조절기
유극 콘덴서
배터리 or 건전지
센서

## Slide 6
2. 아두이노 시나리오#2 : 창문 잠그기 설명
배경
거동이 어려운 독거노인들이 범죄(도둑/강도)에 노출되는 것을 막아줄 수 있음.
서보 모터를 이용해 창문의 잠금 장치가 동작함.
구현
피에조 스피커에서 소리가 나오면서 창문이 잠김.
적외선(PIR) 센서 값에 따라 서보 모터의 작동이 결정됨.
라즈베리파이와 디지털 신호로 데이터 주고 받기(적외선 센서만. + 양방향 데이터 흐름)

## Slide 7
3. 아두이노 시나리오#3 : 온/습도 알리미
회로 예시
사용될 부품
피에조 스피커
온/습도 센서
센서

## Slide 8
3. 아두이노 시나리오#3 : 온/습도 알리미 설명
배경
독거노인들의 집 안의 온도를 측정함.
온도가 높을 경우, 열사병을 주의하세요, 폭염이 예상됩니다 등 출력(음성)
온도가 낮을 경우, 동상에 주의하세요, 보일러를 키세요 등 출력(음성)
구현
TTS 모듈로 몇 도인지, 메시지 음성 출력하기
온도 센서 값에 따라 피에조 작동 여부 결정
라즈베리파이와 아날로그 신호로 데이터 주고 받기(온도 센서만. + 양방향 데이터 흐름)

## Slide 9
4. 모든 시나리오를 합친 최종 아두이노
회로 예시

## Slide 10
데이터 양방향 흐름
아두이노
라즈베리파이
LED 아날로그 신호
스마트 무드 등
창문 잠그기
조도센서 아날로그 신호
적외선 센서 디지털 신호
서보 모터 작동
무드 등 밝기 조정
적외선 센서 값에
따라 모터 작동여부 결정
온/습도 알리미
온도센서 아날로그 신호
피에조 스피커 작동
온도 센서 값에
따라 스피커 작동여부
결정

## Slide 11
캡스톤 디자인 모비우스 서버단 데이터 흐름도
최은영, 박주연

## Slide 12
데이터 흐름도
구성: 아두이노, 라즈베리 파이, 로라모듈

## Slide 13
엔드 디바이스
흐름 순서
아두이노 센서들을 통해 센싱 데이터 수집
센싱 데이터들을 라즈베리 파이 1의 Tas에 전달
Tas는 설정된 구조에 따라 메시지 구성
구성된 Tas메시지는 &Cube에 들어가 변조된 부분이나 누락여부를 확인해 &Cube 메시지로 구성
로라 모듈을 통해 &Cube 메시지를 관리서버(모비우스)로 전달

## Slide 14
관리 서버
흐름 순서
오픈 하드웨어 플랫폼에서 넘어 온 &Cube 메시지를 받아, TCP/IP 모듈에 전달
TCP/IP 모듈에서 &Cube 메시지를 받아, 모비우스의 MQTT 서버에 전달
MQTT 서버에서 데이터 메시지를 분석하고 추출하여 필터링함.
필터링한 데이터를 My SQL DB에 전달